## Slide 1
智能机器人学院 2026届毕业论文答辩开题
2026年1月16日

## Slide 2
基于 Mujoco 的可变形物体实时触摸建模和仿真系统
指导老师：XXX 答辩人：xxx
2026年1月16日

## Slide 3
01
研究背景与问题
02
研究目标与核心工作
03
实验平台与基础
04
系统架构与核心设计
05
实验设计方案
06
评估指标体系
07
预期结果与论文结构

## Slide 4
壹
研究背景与问题

## Slide 5
研究背景与问题
在刚体交互技术已趋成熟的当下，可变形物体仿真（如软组织、柔性材料）尚处于起步阶段，其非线性与时变属性致使建模困难重重，单纯依赖视觉信息难以支撑精细化操控。而触觉交互技术在 VR、医学仿真、机器人操作等领域已成为核心需求，需借助物理仿真与触觉反馈的融合来还原真实触摸体验。随着 MuJoCo 物理引擎、WEART 触觉手套等软硬件的发展，为可变形物体的实时触摸建模与仿真提供了技术支撑。然而，当前仍面临核心问题，包括如何在保证系统实时响应的同时精确计算软体接触力并转化为触觉信号以降低传输延时，实现实时性与精度的平衡；视觉信号与触觉信号时空同步不足影响交互连贯性与真实感的多模态协同难题；以及现有研究侧重视觉效果演示，缺乏针对触觉交互过程的定量评估手段，结果难以客观验证的评估体系缺失问题。在此背景下，本选题具有重要价值，既能填补构建视觉、物理运算与力觉反馈协同交互系统的空白，解决可变形物体触摸建模的核心技术瓶颈，又能实现建立物理引擎参数与触觉驱动指令映射关系的技术创新，达成高刷新率、低延时的力觉回路。

## Slide 6
贰
研究目标与核心工作

## Slide 7
研究目标与核心工作
核心研究目标
构建一套基于 MuJoCo 的可变形物体实时触摸仿真系统，实现接触力计算、触觉信号转化与多模态协同交互。
验证触觉反馈对操作稳定性与任务完成质量的提升作用，建立标准化的定量评估流程。
三项核心工作
系统搭建：集成 MuJoCo 物理引擎、WEART 触觉手套、VR 头显，构建多模态交互硬件与软件环境。
模型与算法设计：创建多组物理属性各异的可变形物体模型，设计接触力映射算法与多线程控制框架。
实验与评估：设计对比实验，建立多维度评估体系，量化分析触觉反馈的有效性。

## Slide 8
叁
实验平台与基础

## Slide 9
实验平台与基础
类别 | 具体选型 | 作用说明
物理仿真引擎 | MuJoCo | 高精度计算可变形物体物理特性与接触力，支持 flexcomp 元素建模
触觉反馈设备 | WEART TouchDIVER 触觉手套 | 将仿真接触力转化为真实触觉信号，支持力值与纹理双通道反馈
视觉呈现设备 | Oculus Rift S VR 头显 | 提供沉浸式视觉环境，实现视觉与触觉的时空同步
辅助工具 | Gmsh 网格生成工具、Python（Pandas/Matplotlib） | 复杂生物组织模型建模、实验数据统计与可视化
平台成熟：MuJoCo 开源且支持可变形物体精细化建模，WEART 手套提供标准化 API，硬件接入便捷。
方法可行：接触力计算、运动重定向等核心算法已有相关研究基础，可基于现有成果优化实现。
任务聚焦：规避复杂物理建模的过度深化，聚焦 “建模 - 交互 - 评估” 闭环，符合本科毕设工作量要求。

## Slide 10
肆
系统架构与核心设计

## Slide 11
系统整体架构
1 硬件层
WEART 触觉手套（触觉输出）、VR 头显（视觉输出）、动作捕捉设备（运动输入）。
2 软件层
MuJoCo 物理引擎（物理运算）、接触力映射模块（信号转换）、多线程控制模块（时空同步）。
3 应用层
可变形物体模型库、标准化交互任务、评估数据采集模块。

## Slide 12
核心设计细节1
不同弹性系数、阻尼参数
基础触觉反馈验证
规则软体（立方体 / 球体）
低刚度、高延展性
形变与纹理触摸实验
柔性布料垫
基于 Gmsh 网格建模，贴近人体组织力学特性
医学仿真场景适配
生物组织（肾脏 / 肝脏）
可变形物体模型库

## Slide 13
核心设计细节2
触觉反馈机制：
力值通道：通过 MuJoCo touch 传感器检测接触力，归一化后驱动手套触觉单元。
纹理通道：预定义纹理映射表（如橡胶、岩石、花岗岩），根据接触物体类型实现差异化反馈。
多线程控制框架：
视觉渲染线程：保证 VR 环境帧率稳定。
物理计算线程：实时更新可变形物体状态与接触力。
触觉驱动线程：同步传输触觉信号，确保时空一致性。

## Slide 14
伍
实验设计方案

## Slide 15
实验设计方案
本次实验旨在验证触觉反馈对可变形物体操作任务的提升效果，并量化评估系统的实时性、稳定性与触觉真实感。实验招募 15 - 20 名具备基础 VR 操作经验的受试者，将其分为对照组和实验组，对照组关闭触觉反馈仅靠 VR 视觉完成任务，实验组开启触觉反馈以视触融合方式完成任务。设置基础、精细、模拟三类标准化任务，同时固定仿真环境参数、任务流程和硬件配置以确保公平。实验过程中采集任务耗时、操作成功率等客观数据，以及受试者对触觉真实感、操作舒适度评分等主观数据。

## Slide 16
陆
实验设计方案

## Slide 17
请输入您的标题
任务性能指标
任务性能指标
交互质量指标
系统性能指标
系统性能指标
任务耗时
完成指定任务的总时间（秒）
操作成功率
成功完成任务的次数占比（%）
接触力平稳度
接触力变化的标准差（越小越平稳）
系统帧率
视觉渲染与物理计算的平均帧率（FPS）
传输延时
接触发生到触觉反馈的响应时间（毫秒）
主观体验指标
触觉真实感评分
受试者对触觉与真实物体的相似度评分

## Slide 18
柒
预期结果与论文结构

## Slide 19
预期结果与论文结构
预期结果
产出一套可直接运行的可变形物体实时触摸仿真系统，支持多模型、多任务的触觉交互。
实验数据：实验组在任务成功率、接触力平稳度、主观评分上显著优于对照组，系统帧率≥60FPS，传输延时≤50ms。
失败案例分析：总结模型简化、设备带宽限制等因素导致的触觉失真问题及归因。
论文结构安排
绪论：研究背景、问题、意义、技术路线。
相关工作：可变形物体仿真、触觉渲染、多模态交互研究现状综述。
系统架构与仿真环境搭建：软硬件接入、可变形物体建模、交互任务设计。
触觉建模与控制策略实现：接触力提取、信号映射、多线程同步机制。
实验设计与结果分析：实验方案、数据对比、指标验证。
讨论与局限性：性能影响因素、失败案例归因。
总结与展望：研究成果、创新点、后续改进方向。

## Slide 20
谢谢您的观看